## Slide 1
NODE NAME | INPUT | OUTPUT | NOTE
Car_sub | /darknet_ros/bounding_boxes | /Detect_msg | Darknet_ros로부터 /darknet_ros/bounding_boxes의 class 확인 후 차의 인식 여부에 따라 /Detectmsg.msg의 detect_cmd를 결정 후, carControl로 보냄
Ros_traffic_light | /darknet_ros/bounding_boxes | /Traffic_msg | Darknet_ros로부터 /darknet_ros/bounding_boxes의 class 확인 후 신호등의 인식 여부에 따라 /Trafficmsg.msg의 traffic_cmd를 결정 후, carControl로 보냄
ACC_CAR | /scan | /carAccMsg | Lidar_publisher로부터 /scan 의 ranges[0] (lidar의 전방 거리 데이터)를 받아 거리에 따라 /carAccMsg 의 speed_cmd를 결정 후, carControl로 보냄
Lidar_sub | /scan | /Lidar_msg | Lidar_publisher로부터 /scan 의 ranges[300] ~ ranges[315], ranges[0] ~ ranges[15] 사이의 (lidar 거리 데이터)를 받아 거리에 따라 /LidarMsg 의 lidar_cmd를 결정 후, carControl로 보냄
CarControl_cmd | /Detect_msg, /Traffic_msg, /carAccMsg, /Lidar_msg | /Motor_msg | 각 Node로부터 cmd값들을 종합 후, 그에 따른 명령을 최종 결정 후, 조향각, 출발/정지 신호, 속도 명령어를MotorControl Node로 보냄.
MotorControl | /Motor_msg |  | carControl로부터 받은 메세지를 이용해 servomotor 및 DC motor 동작
Opencv_subscriber | /camera/Image_raw | /logic_msg | /camera/Image_raw 로부터 받은 이미지를 영상처리 하여 차선을 인식한 후 차선중심과 영상중심의 차이를 0으로 만들도록 조향각 값을 계산하여 /logic_msg로 보냄
< Node Manual >